Universelle LED-Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in IP65
aus robustem schlagfesten Polycarbonat, weiß, einfach und schnell zu installieren,
flexibel einsetzbar als Rettungszeichenleuchte in Wand- oder als Sicherheitsleuchte in Deckenaufbaumontage,
mit Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung von Montageabständen zwischen 8,5 und 9,5 m bei Deckenhöhen von 2 bis 4 m,

in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß DIN EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Universell für Decken- und Wandaufbaumontage.

Selbstüberwachende Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, variable Ladeprogramme für optimale Akkukapazität und -lebensdauer, automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

Piktogrammfolienklebeset (Pfeil drehbar) und LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:	220-240 V / 50 Hz

Schutzart:	IP 65

Schlagfestigkeit:	IK 10

Schutzklasse:	II

Nennbetriebsdauer:	3 h

Erkennungsweite:	20 m

Lichtstrom:	110 lm

Abmessungen:	L 240 x B 115 x H 78 mm

Gewicht:	0,6 kg

Zul. Umgebungstemp.:	0 … 40°C

Leuchtmittel:	LED 2 x 0,5 W

Fabrikat:	ABB

Typ:	PrimEvo XT100ST
	7TCA091160R0583