LED-Sicherheitsleuchte als Aufbau-Downlight
rund, weiß, einfach und schnell zu installieren,
mit Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung von Montageabständen zwischen 10,5 und 14,5 m bei Deckenhöhen von 2,5 bis 6 m,

in Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß DIN EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

für Deckenaufbaumontage.

Selbstüberwachende Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, variable Ladeprogramme für optimale Akkukapazität und -lebensdauer, automatischer wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED.

LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:	220-240 V / 50 Hz

Schutzart:	IP 20

Schutzklasse:	II

Nennbetriebsdauer:	3 h

Lichtstrom:	120 lm

Abmessungen:	D 140 x T 57 mm

Gewicht:	0,5 kg

Zul. Umgebungstemp.:	0 … 45°C in Bereitschaftsschaltung
	0 … 25°C in Dauerschaltung

Leuchtmittel:	LED 2 x 1 W

Fabrikat:		ABB

Typ:	PrimEvo SM100ST
	7TCA091720R0193