# Text boxes

Installation Instructions for Loop Feed Lug Kit

Catalog Numbers ULOOP / VLOOP

Instructions Pour Installer La Cosse De Montage En Boucle

Numero de Catalogue ULOOP / VLOOP

- Loosen set screw A in load center lugs.  Insert part C into lug, then part B above it, and tighten screw A to 45-50 lbs./inch torque.  Complete for both sides of load center.

- Desserre l’ensemble de vissage A dans les cosses du centre de charge.  Inserer d’abord la partie C dans la cosse, puis la partie B, par dessus, et serrer l’ensemble de vissage A jusqu’a 81,9 a 91 daN/m de couple.  Faire ceci de chaque cote.

- To replace neutral lug assembly, loosen and remove neutral wires and remove mounting screws.  Slip neutral bar and insulator off the old lug assembly and reinstall on the new lug assembly (D). Reinstall the lug assembly into cabinet and replace neutral wires.

Wire unit as shown.

- Pour replacre l’assemlage de la cosse neutre, dessserre et retirer les fils neutres puis retirer les vis de montage.  Retirer la barre neutre et son isolant de l’assemblage de la vielle cosse puisreplacer sur l’assemblage de le nouvelle cosse (D).  Reposer l’ensemble dans le coffret et replacer les fils neutres.

Vous etes maintenant pret a connecter l’ensemble comme montre ci-contre.

R02 9/26/01													MEPI138

R02 9/26/01													MEPI138

- Loosen set screw A in load center lugs.  Insert part C into lug, then part B above it, and tighten screw A to 45-50 lbs./inch torque.  Complete for both sides of load center.

- Desserre l’ensemble de vissage A dans les cosses du centre de charge.  Inserer d’abord la partie C dans la cosse, puis la partie B, par dessus, et serrer l’ensemble de vissage A jusqu’a 81,9 a 91 daN/m de couple.  Faire ceci de chaque cote.

- To replace neutral lug assembly, loosen and remove neutral wires and remove mounting screws.  Slip neutral bar and insulator off the old lug assembly and reinstall on the new lug assembly (D). Reinstall the lug assembly into cabinet and replace neutral wires.

Wire unit as shown.

- Pour replacre l’assemlage de la cosse neutre, dessserre et retirer les fils neutres puis retirer les vis de montage.  Retirer la barre neutre et son isolant de l’assemblage de la vielle cosse puisreplacer sur l’assemblage de le nouvelle cosse (D).  Reposer l’ensemble dans le coffret et replacer les fils neutres.

Vous etes maintenant pret a connecter l’ensemble comme montre ci-contre.

Installation Instructions for Loop Feed Lug Kit

Catalog Numbers ULOOP / VLOOP

Instructions Pour Installer La Cosse De Montage En Boucle

Numero de Catalogue ULOOP / VLOOP